## 压力喷雾干燥机日常操作规范

压力喷雾干燥机经过一段时间)的运转，我们需对造粒喷雾干燥机进行必要的检查与养护。

1、对于压力喷雾干燥机袋式除尘器的清理，应打开控制开关，连续敲打，然后打开清洗门，敲打布袋除尘器，最后更换过滤袋。

2、对于料浆管路系统的清理，应打开双向过滤器的排污阀，清洗过滤器滤网和管路，然后打开料泵，以水代料，清洗泵管、稳压包及管道。

3、压力喷雾干燥机干燥塔内集料的清理，应打开清扫门，用长把扫帚扫除漏斗形底部集料，打开出料阀，用自来水冲洗塔内。

4、压力喷雾干燥机长时间运行或因操作不当，部分设备内会出现集料而影响正常运行，此时需停止工作进行清洗。

5、检查压力喷雾干燥机的喷嘴磨损情况以便及时更换。应检查料泵是否漏油，打压是否正常，油位是否正常等。

6、旋风分离器内集尘的清除，同样需要打开旋风分离器，用扫帚清扫集料，必要时也需用水冲洗。

7、对于加热器，应检查热管是否正常，必要时清洗油管、油泵、油嘴三处的过滤网。

8、对于供料系统，应检查过滤器、管道、阀门、喷嘴等，看有无堵塞，定时清洗。

9、对于风机，应查看轴和轴承是否缺油发热，有无震动、噪音等，必要时清洗风叶和对风叶做平衡校对。

10、还应留意压力喷雾干燥机的各电动机有无发热、振动、异声等情况，控制柜的仪表和电器工作是否正常等，如有这些现象就要及时解决了。